松山湖西部研发区C07-01-01地块土壤污染状况初步调查报告公示

松山湖西部研发区C7-01-01地块位于广东省东莞市科信和科聚路交界处南侧，行政区划属于东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会，占地面积18308.04平方米，中心经纬度东经113°52′14.70″北纬22°56′18.72″该地块北侧为科信略和科聚路交界处，南侧为荒置工地，西侧为科聚路，东侧为科信路，根据相关规划地块未来规划为科研设计用地(C65)根据东莞市环境保护局办公室文件《关于加强土壤环境调查环保管理工作的通知》(东环办[2018]19号)，该地块需开展地块的初步调查工作。

现该地块使用权人为东莞松山湖高新技术产业开发管理委员会，地块管理单位为东莞市生态环境局松山湖分局。受东莞市生态环境局松山湖分局委托，深圳市倍通检测股份有限公司承担了本地块的地块土壤污染状况初步调查工作。根据国家地块土壤污染状况调查相关技术规范的要求，深圳倍通检测股份有限公司于2020年10月-2021年1月期间对本地块开展了地块土壤污染状况初步调查工作，同时由深圳市倍通检测股份有限公司以及深圳市国恒检测有限公司承担本次土壤污染状况初步调查的现场采样及检测工作，钻孔单位为广州再勇钻探咨询服务有限公司，由深圳市倍通检测股份有限公司编制了松山湖西部研发区C07-01-01地块土壤污染状况初步调查报告》，为地块后续开发提供依据。

经污染识别阶段调查工作可知，2003年12月前地块为农田，种植农作物，农作物类型主要有花生、大豆、甘蔗、荔枝等。地块东北侧为荒地，地块内仅西北角有建筑情况，有一建筑物，为周边村民所建设使用，主要作用是放置黄牛、柴火等，亦作为农民的临时休息场所、厕所。2003年12月至2008年3月，地块内东北侧荒地被开荒为农田，东北角建筑物亦被拆除，地块主要做为农田使用。2010年4月地块周边开始建设东莞市松山湖高新技术开发区内部道路，地块外北侧建设了科聚路，地块外东侧建设了科信路。在道路建设过中，对地块北侧及东侧土壤有过扰动情况。2016年7月至2018年11月地块南侧空地壤被上海明鹏建设集团开挖出人工水塘，开挖土壤用于建设地块外建筑工地回填。地块北侧空地建设成为工人临时住房，铺设有硬化混凝土地面。2016年7月时工人临时住房面积约为2300平方米，至2018年11月时，工人临时住房面积增大为4300平方米，此时地块内水塘面积约有1200平方米，此时水塘内尚无道路。至2019年7月，由于上海明鹏建设集团停止在地块内的建设活动，地块处于闲置状态，闲置至2020年7月。2020年8月，有素填进入地块内，填土面积的为2600平方米，土方量约为9200立方米，堆放于地块东南侧水塘中，水塘面积变为9400平方米，且水塘内有一道略是市政洒水车抽水喷洒市政道略时抽水所用。至今，地块内处于荒置状态，已有围蔽挡墙防止有外来填土进入地块内

项目地块土污染状况检测分析工作主要内容包括：

(1)土壤监测：在地块内布置12个土壤监测点，地块外东北侧的50米处布置1个土壤对照采样点，现场共采集59个土样品(不含现场质控样)

(2)底泥监测：在地块内布置3个底泥监测点，现场共采集3个底泥样品(不含现场质控样)

()地下水监测：在地块内布置3个地下水井采样点，地块外东北侧约50米处布置1个地下水对照采样井，现场共采集4个地下水样品(不含现场质控样)。

(4)地表水监测：在地块内布置3个地表水采样点，现场共采集3个地表水样品(不含现场质控样)

(5)土壤及地下水样品的采集和分析工作由深圳市倍通检测股份有限公司以及深圳市国恒检测有限公司完成。本次调查检测项目包括土壤及底泥检测指标包括7项重金属指标，38项有机物指标，11项有机氯农药共56项。地下水检测项目13项，包括pH值、浑浊度、六价铬、镍、铅、镉、铜、砷、汞、六六六(总量)、滴滴涕(总量)、六氯苯、七氯等指标。地表水检测指标24项，包括水温、pH、溶解氧高锰酸盐指数、化学需氧量、BOD、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂化物和粪大肠菌群等指标。

土壤及底泥检测分析结果表明：

本项目土壤及底泥共采集的59个样品，59个样品中无任何样品的重金属、挥发性有机物、半挥发性有机物以及有机氯农药指标存在超过本次调查风险筛选值的情况，地块内各检测点土壤及底泥检测指标含量符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)第二类用地筛选值要求，亦没有超出《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB 36600-2018)第类用地筛选值要求。可知该地块土壤环境受人为干扰因素影响较小。故认定本地块无需开展进一步的详细调查与风险评估。

地下水及地表水检测分析结果表明：

本项目采集4个地下水样品，在其所有检测指标中，除值较低外，其余检测指标浓度未超过(地下水质量标准(GB/T 14848-2017)Ⅲ类限值。所采集的个地表水样品中除氨氮、总氮以及五日生化需氧外，其余指标均不超过《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)V类水质限值。其中氨氮超标0.61倍，总氮超标1.77倍、五日生化需氧量超标0.03倍，但氨氮、总氮以及五日生化需量检测指标为地表水体富营养化指标，非毒理性指标，对人体健康产生危害的可能性较低。故认定本地块无需开展进一步的详细调查与风险评估。

综上所述，调查地块土壤所测污染物浓度在人体健康风险的可接受范围内，本项目地块不属于污染地块，无需开展详细调查和风险评估工作，地块规划为科研设计用地(C65)进行再开发利用是可行的。